## Slide 1: 6ème Sciences de bases: Chimie Chapitre 4: Polymérisation et matières plastiques (chap 7 du bouquin chimie 5e/6e collection de boeck)
https://www.youtube.com/watch?v=SgWgLioazSo
C. Draguet – année scolaire 2015- 2016

## Slide 2: Plan du chapitre
Introduction
Réactifs à l’origine des polymères
Réactions de polymérisation
    Polyaddition
    polycondensation
Quelques polymères courants
Propriétés intéressantes des matières plastiques
Exercices

## Slide 3: Introduction
Les produits issus du raffinage sont essentiellement utilisés comme source d’énergie non renouvelable…
Un tout petit pourcentage (4%) servira de base pour la fabrication de polymères (et entre autre de matières plastiques) dans l’industrie chimique…
Mais qu’est ce qu’un polymère et qu’entend-t-on par matière plastique???

## Slide 4: Introduction
Une matière plastique c’est:
… une association… mais de quoi?...
D’un polymère  confère les propriétés principales de cette matière
D’additifs  pour faciliter la mise en œuvre et améliorer certaines caractéristiques chimique ou physique

## Slide 5: Réactifs à l’origine des polymères
Dans le cadre de cours nous n’envisagerons que 2 cas :
Les polymères formés à partir d’un seul monomère
Les polymères formés à partir de deux monomères différents
Selon le cas dans lequel on se trouve, la réaction de polymérisation sera différente (cfr paragraphe suivant)

## Slide 6: Réactifs à l’origine des polymères
Cas de polymères formés à partir d’un seul monomère
Dans la plupart des cas, le monomère est de type alcène
Rappel: les alcènes sont des hydrocarbures (molécules formées uniquement de C et d’H) et qui ont pour caractéristique d’avoir au moins une double liaison.
L’alcène le plus simple est l’éthène (autre nom éthylène) dont la formule semi-développée est :
CH2 = CH2

## Slide 7: Réactifs à l’origine des polymères
Cas de polymères formés à partir DE DEUX monomèreS différents
Ces deux monomères ont des groupements spécifiques qui vont se lier en éliminant une molécule d’H2O ou d’HCl le plus souvent.
Ex: les 2 monomères
du nylon 6,6

## Slide 8: Réactions de polymérisation
Comme on vient de le voir, la réaction de polymérisation sera intimement liée au monomère.
Si on travaille avec un seul type de monomère, on fera une polyaddition autrement appelée polymérisation par réaction d’addition.
Si on travaille avec deux monomères différents, on fera une polycondensation autrement appelée polymérisation par réaction de condensation.

## Slide 9: Réactions de polymérisation polyaddition
Si on travaille avec un seul type de monomère (A)
Le monomère est une molécule d’alcène , ces différentes molécules se lient les unes aux autres pour former une très longue chaine dans laquelle n’existe que des liaisons covalentes simples
On peut schématiser cette polyaddition comme suit:

## Slide 10: Réactions de polymérisation polyaddition
Le cas du polyéthylène
n est appelé degré de polymérisation ou indice de polymérisation.
Il se calcule comme suit:
n = masse molaire du polymère / masse molaire du monomère

## Slide 11: Réactions de polymérisation polycondensation
Si on travaille avec deux monomères différents (B et C)
Le monomère B se lie avec le monomère C avec élimination d’un résidu (le plus souvent HCl ou H2O) et ce de façon successives
On peut schématiser cette polyaddition comme suit:

## Slide 12: Réactions de polymérisation polycondensation
Le cas du nylon

## Slide 13: Quelques polymères courants
Les polymères sont partout (les vêtements, les pneus, les bouteilles , les pampers, les meubles de jardins…) mais chaque polymère a sa spécificité…
On utilise souvent des acronymes pour les polymères; peux-tu en citer quelques uns?

## Slide 14: Quelques polymères courants
On utilise souvent des acronymes pour les polymères; peux-tu en citer quelques uns?
PE
PP
PET
PS
PTFE
PMMA
PVC
Polyéthylène
Polypropylène
Polyéthylène tetraphtalate
Polystyrène
Polytetrafluoroéthylène
Polymetacrylate de méthyle
Polychlorure de vinyl
Rôles
Sac poubelle
Meuble de jardin
Bouteille pétillant
Gobelet
Revêtement Tefal
Lentille de contact
Tuyaux

## Slide 15: Propriétés intéressantes des matières plastiques
A toi de lire cette partie, ces paragraphes t’aideront à répondre aux exercices 6 et 7 de la page 107
 prépa à faire pour le prochain cours

## Slide 16: Exercices p 107
 Un solutionnaire (ex 1 à 5) sera disponible sous peu sur GPH projets - 6ème sc de base - chimie